## Slide 1: Bezpečnost při práci s pohonnými hmotami, mazivy a ostatními provozními kapalinami

## Slide 2: Ukládání provozních náplní MV
Pohonné hmoty, hořlavé provozní náplně a čisticí prostředky je dovoleno ukládat jen v plechových, těsně uzavíratelných nádobách (pohonné hmoty je dovoleno ukládat též do certifikovaných plastových nádob).
V prostorech jednoho stání motorového vozidla se smí ukládat maximálně 40 l benzínu nebo 80 l nafty a 10 l oleje.

## Slide 3: Bezpečnostní listy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č . 1907/2006, ve znění směrnice 453/2010/ES
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí
Toto nařízení ukládá zvláštní povinnosti výrobcům, dovozcům a následným uživatelům látek samotných a obsažených v přípravcích a předmětech
Všechny dostupné a relevantní informace o látkách by měla být systematicky předávána prostřednictvím dodavatelských řetězců

## Slide 4: Bezpečnostní list - BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY
Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na zdraví a životní prostředí, symptomy související s použitím a možným nevhodným použitím Směs je extrémně hořlavá. Směs dráždí kůži. Směs může vyvolat rakovinu. Směs může vyvolat poškození dědičných vlastností. Směs je toxická pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Směs je zdraví škodlivá, při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par směsi může způsobit ospalost a závratě.

## Slide 5: Bezpečnostní list - BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY

## Slide 6: Bezpečnostní list - BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY
Signální slova: Nebezpečí (Dgr)
Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):
H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H315 Dráždí kůži
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě
H340 Může vyvolat genetické poškození
H350 Může vyvolat rakovinu
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

## Slide 7: Bezpečnostní list - BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY
Pokyny pro bezpečné zacházení (P-věty):
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce
P210 Chraňte před otevřeným plamenem a horkými povrchy. – Zákaz kouření
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXOKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P403+P233 Uchovávejte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený
P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou

## Slide 8: Bezpečnostní list - BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Projeví-li se zdravotní potíže (bolesti hlavy, závratě, opilost, střevní a žaludeční obtíže a zvracení, stavy omámení a vzrušení, útlum dechu a křeče, pálení pokožky, podráždění - zčervenání, atd., pálení očí, poruchy nebo ztráta vědomí, slinotok, modrofialové zabarvení sliznice a pokožky okrajových částí těla, podchlazení a poruchy dýchání) nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace o možné intoxikaci benzínem.
Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Páry benzínu, které vznikají při teplotách okolo bodu vzplanutí, působí narkoticky a dráždí sliznice. Při delším působení dochází ke ztrátě vědomí až k zástavě dýchání. Benzín se vstřebává pokožkou, ale pro akutní otravu to nemá podstatný význam. Při podezření z otravy benzínem je třeba okamžitě přivolat lékařskou pomoc

## Slide 9: Bezpečnostní list - BEZOLOVNATÉ AUTOMOBILOVÉ BENZÍNY
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Při vdechnutí
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid, při zastavení dýchání zavést umělé dýchání, uložit do stabilizované polohy, aby se zabránilo udušení zvratky při případném zvracení. Nenechte prochladnout. Vyhledejte lékařskou pomoc
Při styku s kůží
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem. Pokud se vyskytne podráždění pokožky, např. zčervenání, vyhledejte lékařskou pomoc
Při kontaktu s okem
Vyjměte oční čočky. Při násilně otevřených víčkách a nejméně 15 minut vyplachujte čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou i pod víčky a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití
Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Pokud postižený zvrací, zabránit vdechování zvratků (umístit do stabilizované polohy s hlavou na boku). Nedávat nic pít ani jíst. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.

## Slide 10: Bezpečnostní listy - příklady
https://ekool.cz/info/prakticke-informace-vytapeni/
Nafta
Bionafta
Automobilový benzín
Palivo E85